Вниманию пользователя и установщика!

После установки системы необходимо записать все имеющиеся в комплекте брелки в память системы.

Также обращаем Ваше внимание и приносим извинения за неточности, допущенные в инструкциях:

Инструкция пользователя:

Стр. 6, таблица 1.4., "б) Режим пониженного потребления (более 30 мин. в служебном режиме)".

правильный вариант – "60 мин."

Стр. 10, раздел "ПОИСК АВТОМОБИЛЯ": "В режиме охраны нажмите кнопку…".

правильный вариант – "Нажмите кнопку…".

Стр. 11, последний абзац раздела "СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ": "Если в течение 30 минут …".

правильный вариант – "60 минут"

Стр. 12, второй абзац снизу – "После того как интервал выбран, нажмите кнопку …"

правильный вариант –  "кнопку SET… "

там же – "Для показа реального времени нажмите кнопку ."

правильный вариант –  "кнопку SET… "

Стр. 13, 7я снизу строка – "…после включения режима охраны система автоматически проверяет наличие связи между системой и брелком с дисплеем 30 минут. "

правильный вариант –  "… через 30 минут после включения режима охраны система автоматически проверяет наличие связи между системой и брелком с дисплеем. "

Стр. 17, раздел "РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ ДАТЧИКОВ" – "для перехода к следующему тестируемому датчику".

правильный вариант – "Для выбора тестируемого датчика…"

Инструкция по установке:

Стр. 8, строка 11: "+вариант: функция 'Комфорт' " – функция 'Комфорт' относится к строке 10 ("17. Черный/красный провод")

Стр. 8, строка 13: "1. Белый/черный провод".

правильный вариант – "1. Голубой провод".

Стр. 10, 11, в описании Черно/зеленого, Черно/красного, Черно/фиолетового и Черно/желтого проводов – "отключается при отпускании, а так же по истечении 14 сек. в случае брелка с дисплеем"

правильный вариант – "12 сек.".

Стр. 17, раздел "РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ ДАТЧИКОВ" – "для перехода к следующему тестируемому датчику".

правильный вариант – "Для выбора тестируемого датчика…"